## Slide 1: Elektrik Devre Temelleri 1. Hafta-Devam Ders Notu
Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER
İletişim:ekrembaser@duzce.edu.tr

## Slide 2: İçerik
Düğüm Gerilimleri Yöntemi
Çevre Akımları Yöntemi

## Slide 3: Düğüm Gerilimleri Yöntemi
Bu yöntem Kirchoff akımlar yasasının bir uygulamasıdır.
Çözüm aşamasında gerilimi sıfır kabul edilen düğüme referans düğümü denir.
Gerilim kaynağının olmadığı 𝑛 düğümlü bir devrede düğüm gerilimleri yöntemi aşağıdaki üç adımda uygulanır.
  1. Bir düğümü referans seç. Geriye kalan n-1 düğüm için referans düğümüne göre 𝑣1, 𝑣2,…𝑣𝑛 düğüm gerilimlerini hesapla.
  2. Referans düğümü (toprak düğümü, 0 potansiyelli düğüm) harici tüm düğümlere K.A.K uygula. Dal akımlarını düğüm gerilimleri cinsinden Ohm Kanunu kullanarak tanımla.
  3. Elde edilen (n-1) bağımsız eşitlik kullanılarak düğüm gerilimleri çözülür.

## Slide 4: Düğüm Belirleme
a,b,c düğümlerinin gerilimleri?
DGY ile bulunabilir.
Referans düğüm belirlenir
Kalan düğümlerin voltajları belirlenir.

## Slide 5: Dal Akımları için Denklemlerin Yazılması
Düğüm analizinde, genellikle dal akımlarını doğrudan düğüm voltajları ve dal dirençleri cinsinden yazarız.
Kutupluluğun doğru tutulmasına dikkat edilmelidir!
Her düğümden akımın her zaman keyfi olarak ayrıldığını varsayarak problemi biraz daha kolaylaştırabiliriz. Bu, ortaya çıkan denklemleri yazmayı basitleştirir ve kutupluluk hatalarını önler.

## Slide 6: K.A.K. Uygulanması

## Slide 7: K.A.K. Uygulanması

## Slide 8: Örnek
DGY kullanarak Vb bulalım.
b düğümü etrafındaki akımlar çizilir.
Düğümler belirlenir:
Denklemler yazılır;
i1
i3
i2
=>K.A.K
Eşitlik çözülür:

## Slide 9: Örnek
b düğümü etrafındaki akımlar çizilir.
Düğümler belirlenir:
Denklemler yazılır;
I1
I3
I2
=>KCL
Eşitlik çözülür:
DGY kullanarak Vb bulalım.

## Slide 10: Polariteye Dikkat Edelim
Voltaj beslemelerinin polaritesi denklemleri nasıl yazdığınızı değiştirir.
Sağdaki ters beslemeye ve denklemi nasıl yazdığınıza dikkat edin.

## Slide 11: Örnek
Aşağıdaki devrede kaç düğümün voltajı bilinmiyor?
IUNK bulunuz.
b düğümü etrafındaki akımlar çizilir.
b) Düğümler belirlenir: =>
Denklemler yazılır;
i1
i3
i2
=>KCL
Eşitlik çözülür:
a) 1, b düğümü.
Artık Iunk bulabiliriz.
Iunk = -I3 = 185mA

## Slide 12: Örnek
b düğümü etrafındaki akımlar çizilir.
Düğümler belirlenir: a, b, c ve d
Denklemler yazılır;
I1
I3
I2
Eşitlik çözülür:
Now find Iunk:
c düğümündeki gerilimi ve IUNK bulunuz.
KAKC = I1+I2+I3=0

## Slide 13: Akım Kaynakları
Akım kaynağı denklemleri daha basit hale getirir, çünkü artık dal akımının ne olduğunu biliyoruz.
POLARİTEYE DİKKAT!

## Slide 14: Örnek
DGY ile Vb bulunuz
b düğümü etrafındaki akımlar çizilir.
Denklemler yazılır;

## Slide 15: Örnek
Burada dal akım denklemini yazdığımızda iki bilinmeyenli iki denklem elde ederiz.
Denklemleri yok etme metoduyla çözerek gerilimleri bulabilirsiniz veya hesap makinesinde ÇÖZ fonksiyonunu kullanabilirsiniz:
KAK Denklemleri:

## Slide 16: Örnek
IUNK bulunuz.
KAK denklemleri:

## Slide 17: Örnek
Vab bulunuz.
Vab = Va – Vb:
Öncelikle Vc bulmamız gerekir:
Artık Va ve Vb bulabiliriz:

## Slide 18: Çevre Akımları Yöntemi
Bu yöntemde düğümlerdeki akımlar yerine, çevredeki akımlar ele alınarak devrenin analizi yapılır.
Yöntemin temel prensibi; her bir bağımsız çevrede KGK uygulanır.

## Slide 19: Çevre Akımları Yöntemi
Çevre akımları yöntemi aşağıda verilen üç adım ile uygulanır:
  Her bir bağımsız çevre için bir çevre akımı yönü alınır. Bu akımların yönü keyfidir. (her ne kadar keyfi denilse de genel tercih saat yönüdür)
  Her çevreye KGK uygulanır. Gerilimler, çevre akımları cinsinden tanımlanır.
  Bağımsız çevre sayısı kadar elde edilen denklemler düzenlenir.

## Slide 20: Çevre Akımları Yöntemi
Devredeki çevreler belirlenir.

## Slide 21: Çevrelere KGK Uygulanır
1. çevre için;
2. çevre için;

## Slide 22: Eşitlik Çözülür
Matris formunda yazılırsa

## Slide 23: Örnek
I1, I2 ve I3 akımlarını çevre akımları yöntemi kullanarak bulunuz.

## Slide 24: Çözüm
1. çevre için;
2. çevre için;
i1 ve i2 akımları yok etme metoduyla veya Kramer kuralıyla bulunabilir. Ardından,

## Slide 25: Örnek
Çevre akımları yöntemini kullanarak I0 akımını bulunuz.

## Slide 26: Çözüm
1. çevre için;
2. çevre için;
3. çevre için;

## Slide 27: Çözüm
i1, i2 and i3 ve I0 akımları Kramer kuralıyla bulunabilir.

## Slide 28: Çözüm
i1, i2 and i3 ve I0 akımları Kramer kuralıyla bulunabilir.

## Slide 29: Ek
Kramer kuralı Lineer Cebir dersinin konusudur.
3*3 Matris determinantı;